2018 Mitsubishi Eclipse Cross

Wstępne dane techniczne (Europa – 34 kraje)

|  | 1.5 2WD M/T | 1.5 4WD CVT | 2.2 DiD 4WD A/T |
| --- | --- | --- | --- |
| Długość | 4,405 mm | 4,405 mm | 4,405 mm |
| Szerokość | 1,805 mm | 1,805 mm | 1,805 mm |
| Wysokość | 1,685 mm | 1,685 mm | 1,685 mm |
| Rozstaw osi | 2,670 mm | 2,670 mm | 2,670 mm |
| Rozstaw kół (przód / tył) | 1,545 mm / 1,545 mm | 1,545 mm / 1,545 mm | 1,545 mm / 1,545 mm |
| Prześwit | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Kąt podejścia | 18.8° | 18.8° | 18.8° |
| Kąt zejścia | 18.0° | 18.0° | 18.0° |
| Kąt rampowy | 29.6° | 29.6° | 29.6° |
| Ładowność | 1,600 kg | 1,600 kg | 2,000 kg |
| Masa własna | 1,425 do 1,455 kg | 1,520 do 1,550 kg | 1,660 do 1,690 kg |
| Pojemność bagażnika (od / do) | 341 to 448 l (5 pasażerów) | 341 to 448 l (5 pasażerów) | 341 to 448 l (5 pasażerów) |
| Promień zawracania | 5.30 m | 5.30 m | 5.30 m |

| Zawieszenie przednie | Kolumny MacPhersona | Kolumny MacPhersona | Kolumny MacPhersona |
| --- | --- | --- | --- |
| Zawieszenie tylne | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe | Wielowahaczowe |
| Hamulce (Przód / tył) | Wentylowane tarczowe (17”) / tarczowe | Wentylowane tarczowe (17”) / tarczowe | Wentylowane tarczowe (17”) / tarczowe |
| Koła i opony | 215/70R16 lub 225/55R18 | 215/70R16 lub 225/55R18 | 215/70R16 lub 225/55R18 |

| Średnica cylindra x skok tłoka (pojemność.) | 75.0 x 84.8 mm (1,499 cm3) | 75.0 x 84.8 mm (1,499 cm3) | 86 x 97.6 mm (2,268 cm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopień sprężania | 10.0 | 10.0 | 14.9 |
| Moc maks. | 163 KM przy 5,500 rpm | 163 KM przy 5,500 rpm | 150 KM przy 3,750 rpm |
| Maks. moment obrotowy | 250 Nm przy 1,800 do 4,500 obr./min | 250 Nm przy 1,800 do 4,500 obr./min | 400 Nm przy 2,000 - 2,250 obr./min |
| Zużycie paliwa (cykl mieszany) | 6.6 l / 100 km | 7.0 l / 100 km | publikacja przed premierą rynkową |
| Emisja CO2 (cykl mieszany) | 151 g | 159 g | publikacja przed premierą rynkową |
| Prędkość max.* | 205 km/h | 200 km/h | publikacja przed premierą rynkową |
| 0 – 100 km/h | 10”3 | 9”8 | publikacja przed premierą rynkową |
| 60 – 80 km/h | 4”5 | 4”0 | publikacja przed premierą rynkową |

*w dopuszczalnych warunkach